ПРОЕКТ

## МЕТОДИКА

СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ

ЗАПАСОВ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

(кроме углей и горючих сланцев)

МОСКВА, 2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …………………………………………………	 3

2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ... 	 4

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И

###### ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ……………………	 5

4. БОРТОВОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННЕ

###### СОДЕРЖАНИЯ………………………………………………………………	 6

5. ДОХОД И ПРИБЫЛЬ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ………………….……	 8

6. НАЛОГИ, ОТЧИСЛЕНИЯ И ПЛАТЕЖИ……………………………………	 9

7. СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ……………………………………	12

8. РАЦИОНАЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ………………..…………………	14

ПРИЛОЖЕНИЕ. Стоимостная оценка запасов месторождений меди,

цинка и железа	………………………………………………18

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. ……………….…….……	24

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика стоимостной оценки запасов твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №10, ст.832; 200, №2, ст.141; 2001, №21, ст.2061, № 33 (часть 1), ст.3429; 2002, №22,ст. 2026).

Методика направлена на оказание практической помощи должностным лицам центрального аппарата МПР России и его территориальных органов, а также организаций, подведомственных МПР России, осуществляющих подготовку и рассмотрение материалов, связанных формированием перечней объектов федерального заказа «Программ геологоразведочных работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы из средств федерального бюджета» и перечней участков, предлагаемых в пользование в целях геологического изучения разведки и добычи полезных ископаемых.

Действие настоящей Методики не распространяется на общераспространенные полезные ископаемые или имеющие местное значение.

2. Стоимостная оценка месторождения отражает стоимость его запасов, вовлекаемых в промышленное освоение, в денежном выражении. Целью стоимостной оценки запасов месторождений твердых полезных ископаемых является определение возможных налоговых поступлений, платежей и отчислений в бюджеты всех уровней.

3. Стоимостная оценка запасов, как правило, осуществляется после завершения стадии оценочных работ (Положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые), 1999 г.). В необходимых случаях стоимостная оценка запасов производится при переоценке резервных разведанных месторождений, учтенных Государственным балансом запасов полезных ископаемых, технико-экономические показатели разработки которых не отвечают современным экономическим условиям.

4. Основой для стоимостной оценки являются запасы полезного ископаемого всех категорий учета, предполагаемые (фактические, модельные), горнотехнические, технологические и экономические показатели разработки месторождения.

5. Для объектов, включаемых в Программы геологоразведочных работ МПР России по воспроизводству минерально-сырьевой базы из средств федерального бюджета, производится предварительная стоимостная оценка ожидаемых запасов по аналогии с известными месторождениями.

6. Технико-экономические расчеты выполняются, исходя из цены на первую товарную продукцию, реализуемую горным предприятием. При наличии цен только на товарную продукцию более высокой степени технологического передела минерального сырья используются понижающие коэффициенты, учитывающие расходы на соответствующий передел товарной продукции рудника, коэффициенты извлечения при переделе, а также транспортные затраты.

7. Стоимостная оценка запасов месторождений твердых полезных ископаемых производится исходя из действующей системы налогообложения на период проведения оценки.

8.  Оптимизационные задачи, связанные, прежде всего, с уровнем налогообложения при освоении низкорентабельных месторождений решаются путем оценки бюджетной эффективности эксплуатации. Бюджетная эффективность характеризуется величиной налоговых поступлений всех уровней при разработке месторождений. С этой целью определяется ежегодная величина налогов, отчислений и платежей в соответствии со структурой годовых эксплуатационных затрат, а также их величина за весь срок разработки месторождения, приведенная к началу разработки. Полученные величины налоговых поступлений распределяются в соответствии с существующим законодательством между бюджетами различного уровня – федерального, субъектов федерации и местного.

2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

2.1. Укрупненными показателями капитальных вложений являются:

-  вложения в строительство горно-капитальных выработок, производственных зданий и сооружений и затраты на приобретение машин и оборудования;

-   вложения в строительство обогатительной фабрики и хвостохранилища;

- вложения в строительство производственной инфраструктуры (дороги, линии электропередач или строительство электростанции и т.п.);

- жилищно-коммунальное строительство.

2.1.1. Капитальные вложения определяются методами прямого счета, а также (при соответствии современным условиям) - методом аналогии с действующими горными предприятиями и ТЭО кондиций с поправками на производственную мощность и регион расположения оцениваемого месторождения. При использовании данных ТЭО кондиций, последние приводятся к уровню цен по состоянию на момент оценки при помощи соответствующих переводных коэффициентов-дефляторов, разработанных Минэкономики России.

2.1.2. Капитальные вложения в строительство объектов жилищного, коммунального и культурно-бытового назначения определяются исходя из количества сотрудников горного предприятия и коэффициента семейности.

2.2. Укрупненные показатели эксплуатационных затрат включают все затраты на получение первого товарного продукта.

2.2.1 Эксплуатационные затраты определяются прямым счетом по переделам, по аналогии с действующими горными предприятиями или по данным ТЭО кондиций, при соответствии современным технологиям добычи и переработки полезных ископаемых. Также можно воспользоваться справочным материалом к расчету себестоимости добычи и переработки полезного ископаемого, разработанным ВИЭМСом и проектными отраслевыми институтами. Полученную величину эксплуатационных затрат следует привести к состоянию на момент оценки, используя коэффициенты-дефляторы, разработанные Минэкономики России.

2.2.2. Если цена продукции горного предприятия установлена «франко-потребитель» - затраты на транспортировку определяются исходя из расстояния и стоимости тонно-километра в районе расположения месторождения.

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

#### И ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1 Цены на продукцию, реализуемую горными предприятиями, принимаются на уровне среднегодовых, фактически сложившихся к моменту оценки, без учета налога на добавленную стоимость (НДС). При наличии цен только на товарную продукцию более высокой степени технологического передела минерального сырья используются понижающие коэффициенты. Последние учитывают расходы на соответствующий передел продукции  горного предприятия,   коэффициенты   извлечения   при   переделе,   а  также транспортные затраты. Для рудных месторождений цена полезного компонента в концентрате определяется исходя из цены полезного компонента за вычетом затрат на металлургический передел с учетом понижающего коэффициента на извлечение и затрат на транспортировку количества концентратов, содержащих 1 т полезного компонента.

При скачкообразной динамике цен на минеральное сырье при стоимостной оценке целесообразно использовать экспертно установленные цены, основанные на данных маркетинговых исследований по данному виду ТПИ

Определение цены 1 т концентрата (Цк) при известной цене на полезный компонент (Цм) производится по формуле:

Цк = [Цм × Им - (Зм + Тк)]× Ск ,						(1)

где: Цм - цена 1 т полезного компонента без НДС;

Им - извлечение при технологическом переделе, доли единицы;

Зм - затраты на получение 1 т полезного компонента (исходя из себестоимости и рентабельности технологического передела);

Тк - затраты на транспортировку концентрата до завода в расчете на 1 т полезного компонента;

Ск - содержание полезного компонента в концентрате, доли единицы.

Определение  цены (Цком) на содержащийся в концентрате полезный компонент  производится по формуле:

Цком = Цм × Им - (Зм + Тк ) 						(2)

3.2. Годовая стоимость товарной продукции (выручка)  (Сг) определяется по формулам:

При цене на содержащийся в концентрате полезный компонент:

(3)

где:	Ио - извлечение при обогащении (переработке), доли единицы;

С - среднее содержание полезного компонента в эксплозапасах, %;

Ар – годовая производительность горного предприятия по руде тыс.т/год.

При цене на товарные концентраты:

(4)

где:	Ск  - содержание полезного компонента в концентрате, %.

У месторождений комплексных руд цена товарных концентратов определяется исходя из цены каждого компонента в концентрате по указанным выше формулам. Соответственно определяется и годовая стоимость товарной продукции (выручка).

4. БОРТОВОЕ И   МИНИМАЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЯ

4.1. При стоимостной оценке (переоценке) резервных месторождений производится перерасчет бортового и минимального промышленного содержаний полезного компонента с последующей оценкой балансовой принадлежности подсчетных блоков и подсчетом запасов.

4.2. Бортовое содержание, принятое при оконтуривании рудных тел, должно соответствовать современной технологии отработки аналогичных месторождений. В случае существенного отличия производится переоконтуривание рудных тел и пересчет запасов. Величина вновь принятого бортового содержания должна быть обоснована.

4.3.  Минимальное промышленное содержание полезного компонента определяется с учетом всех затрат на получение товарной продукции, уплату налогов, платежей и отчислений.

При цене на содержащийся в концентрате полезный компонент:

(5)		где:	Зун – полные эксплуатационные затраты на добычу и обогащение 1 т руды с учетом налогов, платежей и отчислений, которые входят в структуру эксплуатационных затрат за исключением налога на добычу;

Ну – налоги, отчисления и платежи, не входящие в структуру эксплуатационных затрат на 1т руды;

Нд – ставка налога на добычу, доли единицы.

При цене  на  товарные  концентраты  с  установленным   содержанием полезного компонента (Ск):

(6)

Вновь подсчитанное минимальное промышленное содержание сопоставляется  с определенным ранее при утверждении запасов. Если эти величины близки, то все запасы месторождения относятся к разряду балансовых. При существенном отличии количество балансовых запасов определяется  суммированием запасов по блокам, отвечающим значениям минимального промышленного содержания при условии, что эти  запасы располагаются компактно и могут быть селективно отработаны. При уменьшении запасов резервного месторождения, в соответствии с подсчитанным минимально-промышленным содержанием, более чем на 30%, производится пересчет основных технико-экономических показателей работы будущего предприятия, принятых при обосновании кондиций.

Для месторождений комплексных руд при определении минимального промышленного содержания приведение содержаний полезных компонентов комплексных руд к содержанию условного компонента осуществляется при помощи переводных коэффициентов. Эти коэффициенты определяются исходя из соотношения цен полезных компонентов по состоянию на момент оценки и коэффициентов извлечения при обогащении руд. При этом содержание каждого полезного компонента не должно быть ниже его содержания в хвостах обогащения.

5. ДОХОД И ПРИБЫЛЬ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Доход и прибыль характеризуют экономическую эффективность работы горного предприятия. Величина годового дохода (Дг) и прибыли (Пг) определяются по формулам:

Дг = Сг - Зг									(7)

Пг = Сг - (Зг + Нэ)								(8)

Сг - годовая стоимость продукции без налога на добавленную стоимость;

Зг - годовые эксплуатационные затраты с учетом амортизационных отчислений;

Нэ  - величина налогов, платежей, отчислений, учитываемая в структуре эксплуатационных затрат.

Величина чистой годовой прибыли (Пч ) определяется по формуле:

Пч = Пг - Нп									(9)

Нп - величина налога на прибыль.

Величина годового дохода (Дг/) и чистой годовой прибыли (Пч/) совместно с амортизационными отчислениями определяется по формулам:

Дг/  = Дг + Ао									(10)

Пч/ = Пч + Ао									(11)

Ао- амортизационные отчисления.

Приемлемая для инвестора норма дохода или прибыли на капитал (процентная ставка) в горной промышленности отличается в большую сторону по сравнению с прочими отраслями. Это объясняется возможными погрешностями определения основных параметров месторождения, в первую очередь, содержания полезного компонента и горно-технических условий разработки, а также весьма значительной капиталоемкостью горного производства, большим сроком строительства горного предприятия. Кроме того, горнодобывающее производство практически лишено возможности в случае необходимости переориентировать производство на выпуск другого вида продукции. В соответствии с этим, в горной промышленности принимается повышенная норма прибыли. Обычно при постоянных ценах она колеблется:

* от 10-12% - при разработке месторождений черных, цветных и редких металлов с крупными и средними по размеру телами с выдержанной мощностью и внутренним строением, а также крупных месторождений ископаемых солей и других нерудных полезных ископаемых простого геологического строения;

* 15-18% - при разработке крупных и средних месторождений цветных металлов и золота с резкой изменчивостью мощности и распределения основных ценных компонентов;

* до 20-25% - при разработке месторождений цветных металлов, золота и нерудных полезных ископаемых весьма сложного геологического строения, характеризующиеся резкой изменчивостью мощности и весьма неравномерным распределением основных компонентов.

Помимо особенностей, связанных со строительством горных предприятий и строением месторождений полезных ископаемых, на величину процентной ставки, как и в прочих отраслях промышленности, оказывают влияние возможные колебания цен, технические риски, связанные с условиями отработки месторождения, политические риски, связанные с возможным изменением горного законодательства, национализацией частной собственности и т.д. Из перечисленных рисков конкретной количественной оценке поддается только риск изменения цен, как результат экспертных оценок возможного изменения факторов, которые оказывают на них влияние. Попытки непосредственно увязать прочие риски с  величиной процентной ставки, как правило, не приводят к успеху. В этом случае целесообразно увязывать влияние того или иного риска и вероятность этого события с определением жизнеспособности проекта разработки месторождения, т.е. каковой в этом случае окажется величина дохода и прибыли.

6. НАЛОГИ, ОТЧИСЛЕНИЯ И ПЛАТЕЖИ

В настоящее время в горнодобывающей промышленности России применяется 27 видов федеральных налогов, платежей и отчислений.

Наиболее существенны по своей величине налог на прибыль, плата за добычу полезных ископаемых, отчисления в единый социальный фонд. Для оценки промышленного значения месторождения целесообразно, выделив основные налоги, платежи и отчисления, суммировать оставшиеся в группы в зависимости от формы учета и их базы. В таблицах 1 и 2 приведены наиболее значительные налоги, отчисления и платежи в зависимости от источника выплат.

Используемые в настоящее время в горнодобывающей промышленности и на геологоразведочных работах виды налогов и платежей приведены в табл. 1,2,3,4.

Для получения данных о бюджетной эффективности оцениваемого месторождения вся сумма налоговых платежей, выплачиваемых предприятием в течение года, дифференцируется в зависимости от уровня зачисления:

- федеральный бюджет;

- бюджет субъекта РФ;

- местный бюджет.

Таблица 1.

Налоги в структуре эксплуатационных затрат (Нэ)

| Вид налога | Ставка налога, % | База налогообложения | Распределение суммы налога |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ф**) | Р | М |
| 1. На добычу полезных ископаемых | 3,8-8 (таблица 3) | Годовая стоимость добытого полезного ископаемого без НДС | 40**) | 60 | 0 |
| 2. Единый социальный налог | 26,0 | ФОТ | 100 | 0 | 0 |
| 3. За пользование землей, лесом, водой | Утверждаются субъектами РФ | Площадь земельного отвода | 0 | 100 |
| 4. Страхование от несчастных случаев на производстве | 1,5-8,9 | ФОТ | 100 | 0 | 0 |
| 5. Сбор на содержание милиции, благоустройство и на нужды образования | 1,0 | Годовые эксплозатраты | 0 | 100 | 0 |
| 7. На имущество | 0,5-2,0 | Среднегодовая остаточная стоимость имущества | 0 | 50 | 50 |

Таблица 2.

Налоги (Нп), не входящие в структуру эксплуатационных затрат

| Вид налога | Ставка налога, % | База платежа | Распределение дохода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ф*) | Р | М |
| 1. На прибыль | 24 | Налогооблагаемая прибыль | 31,25 | 60,42 | 8,33 |

**) Ф, Р, М - соответственно федеральный, региональный и местный бюджеты;

для общераспространенных полезных ископаемых Ф=0, Р=100, М=0

Таблица 3.

Налоговые ставки на добычу полезных ископаемых *)

| Виды добытых полезных ископаемых | Ставка (%) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Калийные соли | 3,8 |
| Торф | 4,0 |
| Руды черных металлов | 4,8 |
| Апатит-нефелиновые и фосфоритовые руды | 4,0 |
| Горно-химическое неметаллическое сырье (за исключением калийных солей, апатит-нефелиновых и фосфоритовых руд) | 5,5 |
| Соль природная и чистый хлористый натрий | 5,5 |
| Радиоактивные металлы | 5,5 |
| Уголь каменный, уголь бурый и горючие сланцы | 4,0 |
| Теплоэнергетические и промышленные воды | 5,5 |
| Неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной индустрии | 5,5 |
| Горнорудное неметаллическое сырье | 6,0 |
| Битуминозные породы | 6,0 |
| Подземные минеральные воды | 7,5 |
| Другие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки | 6,0 |
| Кондиционный продукт пьезооптического сырья, особо чистого кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья | 6,5 |
| Редкие металлы, образующие собственные месторождения и являющиеся попутными компонентами в рудах других полезных ископаемых | 8,0 |
| Драгоценные металлы (извлечение драгметаллов из коренных /рудных/,^ россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгметаллы), а также драгметаллы, являющиеся полезными компонентами многокомпонентной комплексной руды, за исключением золота | 6,5 |
| Золото | 6,0 |
| Природные алмазы, другие драгоценные и полудрагоценные камни | 8,0 |
| Цветные металлы | 8,0 |
| Газ горючий природный из газовых м-ний и газовый конденсат из газоконденсатных месторождений | 16,6 |
| Нефть, газовый конденсат из нефтеконденсатных месторождений | 16,5 |
| Многокомпонентная комплексная товарная руда, а также полезные компоненты комплексной руды, за исключением драгоценных металлов | 8,0 . |

*) Налогоплательщики, осуществившие за счет собственных средств поиски и разведку разрабатываемых ими месторождений полезных ископаемых уплачивают налог  в отношении полезных ископаемых на данном лицензионном участке с коэффициентом 0,7.

Таблица 4

Размер регулярных платежей за пользование недрами*)

(ежеквартально).

|  | Ставка, руб./.км2 участка недр |
| --- | --- |
|  | Минимум | максимум |
| Поиски и оценка Драгоценные металлы Металлы Россыпи Неметаллы | 90 80 45 27 | 270 150 135 90 |
| Разведка Драгоценные металлы Металлы Россыпи Неметаллы | 3000 1900 1500 1500 | 18000 10500 12000 7500 |

*) Постановление Правительства РФ от 29.122.2001 г.. № 926

7. СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ

Стоимостная оценка запасов месторождения осуществляется при помощи метода избыточного дохода (прибыли). Стоимость запасов месторождения выражается чистой дисконтированной прибылью (ЧДП, NPV) за весь срок действия лицензии, начиная с момента строительства горного предприятия.

,  млн. руб.			(12)

П/t - чистая прибыль в t-м году совместно с амортизационными отчислениями.

t – базисный момент времени начала строительства горного предприятия;

Кt – капитальные вложения в t-м году;

Т – количество лет от начала строительства до ликвидации горного предприятия;

Е – приемлемая величина процентной ставки на капитал, вложенный в строительство горного предприятия.

При стоимостной оценке запасов россыпей и мелких объектов учитываются также стоимость активов предприятия, которые могут быть использованы после отработки месторождения (Ка), а также затраты на рекультивацию земель (Зр).

В соответствии с этим ЧДП определяется по формуле:

,  млн. руб.	(13)

Таким образом, чистая дисконтированная прибыль является результатом движения денежных потоков, связанных со строительством горного предприятия и получением дохода от его деятельности, приведенных к началу строительства. Временные отрезки (шаги) движения денежных потоков обычно принимаются равными 1 году. В качестве базового года (горизонта расчета) принимается начало строительства горного предприятия. К базовому году относят также подлежащие капитализации  платежи и затраты владельца лицензии на ранее проведенные работы (в том числе и геологоразведочные).

Денежный поток строительства  горного предприятия учитывает капитальные вложения в строительство рудника (горно-капитальные работы, здания и сооружения, оборудование и т.п.), обогатительной фабрики, дорог, линий электропередач, выполненные и предстоящие геологоразведочные работы. Денежный поток от эксплуатационной деятельности состоит из доходной части - поступающей выручки от реализации продукции и амортизационных отчислений, и расходной - производственных издержек с учетом налогов и платежей, а также соответствующие налоги и платежи, которые не входят в их состав (таблица 2).

Коммерческая стоимость запасов разрабатываемого месторождения (ЧДПр) определяется по формуле:

,  млн. руб.		(14)

t – базисный момент времени, время определения стоимости запасов;

К1 – остаточная стоимость горного предприятия.

Прочие показатели приведены в формуле 12.

На начальных стадиях изучения месторождения чистая дисконтированная прибыль определяется по формуле (15), поскольку не представляется возможным определить величину выручки, эксплуатационных затрат и капитальных вложений по отдельным годам. Поэтому величину дохода принимают постоянной за все время разработки, а величину капитальных вложений – постоянной за все время строительства.

,  млн. руб.			(15)

Пг/ - среднегодовая прибыль с амортизационными отчислениями.

Кг - среднегодовая величина капитальных вложений;

tэ - время эксплуатации месторождения (лет);

tс - время строительства предприятия (лет);

т = tэ + tс .

Следует учитывать, что использование усредненного для всего срока отработки дохода приводит к неправильным результатам для месторождений, у которых содержание полезных компонентов закономерно изменяется с глубиной, или выделяются участки с повышенным содержанием, которые будут отрабатываться в первую очередь.

8. РАЦИОНАЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ

ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Основные технико-экономические показатели при стоимостной оценке запасов приведены в таблице 5. В зависимости от способа разработки месторождения, его расположения относительно существующих путей сообщения, транспортных расходов и т.д. этот перечень может быть существенно расширен. При стоимостной оценке выделяются следующие этапы:

Первый этап. Определение инвестиционной привлекательности месторождения. Для этого определяется внутренняя норма прибыли (ВНП, IRR) из равенства:

(16)

Величина внутренней нормы прибыли характеризует величину прибыли на вложенный в освоение месторождения капитал.

Второй этап. Обоснование оценщиком приемлемой величины нормы прибыли для недропользователя. Приведенные выше величины нормы прибыли, применительно для различных геолого-промышленных типов месторождений полезных ископаемых, подлежат уточнению в зависимости от социально-экономических факторов района расположения месторождения, потребностей в данном виде минерального сырья и т.д. Из сопоставления величины внутренней нормы прибыли с приемлемой нормой прибыли устанавливается величина ставки дисконта для стоимостной оценки запасов.

Третий этап сводится к собственно стоимостной оценке, результаты которой заносятся в таблицу 5, и анализу полученных данных.

Таблица 5.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТНОЙ

ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ

| №№ пп | Показатели | Ед. измер |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разведанные запасы руды в недрах категории А+В+С1 | тыс. т |  |
| 2. | То же категории С2 | - “ - |  |
| 3. | Содержание полезных компонентов в рудах категорий А+В+С1 | % (г/т) |  |
| 4. | То же категории С2 | - “ - |  |
| 5. | Запасы полезных компонентов в недрах категории А+В+С1 | тыс. т |  |
| 6. | То же категории С2 | - “ - |  |
| 7. | Потери при добыче (П) | % |  |
| 8. | Разубоживание (Р) | % |  |
| 9. | Эксплуатационные запасы руды в недрах А+В+С1 | тыс. т |  |
| 10. | То же категории С2 | - “ - |  |
| 11. | Средние содержания полезных компонентов в эксплуатационных запасах категорий А+В+С1 (С ) | % , (г/т) |  |
| 12. | То же категории С2 | - “ - |  |
| 13. | Запасы полезных компонентов в эксплуатационных запасах кат. А+В+С1 | тыс. т |  |
| 14. | То же категории С2 | - “ - |  |
| 15. | Годовая производительность по добыче и переработке (обогащению) руды (А)* | тыс. т |  |
| 16. | Срок обеспеченности запасами полезного ископаемого (tэ) | лет |  |

Окончание таблицы 4.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Срок строительства предприятия (tс) | - “ - |  |
| 18. | Извлечение при обогащении (Ио) | %; |  |
| 19. | Количество товарной продукции в год | - “ - |  |
| 20. | Цена 1 т товарной продукции (Цк) | руб. |  |
| 21. | Годовая стоимость товарной продукции (выручка) (Сг) | млн. руб. |  |
| 22. | Удельные затраты на добычу и переработку (обогащение) 1 т руды (Зу) | руб. |  |
| 23. | Платежи, налоги и отчисления в структуре годовых эксплозатрат (Нэ), в т.ч. налог на добычу | млн.руб. - “ - |  |
| 24. | Годовые эксплозатраты на добычу и переработку (обогащение) руды (Зг) | - “ - |  |
| 25. | Амортизация (Ао) | - “ - |  |
| 26. | Годовой доход (Дг) | - “ - |  |
| 27. | Годовой доход без амортизации (Дг() | - “ - |  |
| 28. | Годовая прибыль (Пг) | - “ - |  |
| 29. | Налоги на прибыль (Нп) | - “ - |  |
| 30. | Чистая годовая прибыль (Пч ) | млн.руб. |  |
| 31. | Чистая годовая прибыль без амортизации (Пч( ) | - “ - |  |
| 32. | Мин.промышленное содержание (Смин) | %,(г/т) |  |
| 33. | Общие капитальные вложения (Ко) | млн. руб. |  |
| 34. | Удельные капитальные вложения (Ку) | руб. |  |
| 35. | Производственные фонды (Пф) | млн.руб. |  |
| 36. | Чистая дисконтированная прибыль (ЧДП) | млн. руб. |  |
| 37. | Внутренняя норма прибыльности (ВНП) | % |  |

.

Стоимостная оценка запасов месторождения оформляется в качестве самостоятельной записки, последовательность изложения материала следующая:

1. Геологическая часть..

2. Горнотехническая часть.

3. Технологическая часть.

4. Вопросы охраны окружающей среды.

5. Подсчет запасов.

6. Экономическая часть.

7. Стоимостная оценка запасов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

#### СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА Запасов МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДИ, ЦИНКА И ЖЕЛЕЗА

Определение стоимостной оценки запасов осуществлено на примере месторождений меди, цинка и железа. Результаты стоимостной оценки запасов месторождений приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Месторождения меди и железа значительны по своим запасам и обладают сравнительно простой формой рудных тел. В соответствии с этим нормативная величина нормы прибыли на капитал, вложенный в промышленное освоение этих месторождений принимается равной 10%. Для месторождения цинка, характеризующегося сложным геологическим строением и неравномерным распределением полезных компонентов, норма прибыли равняется 15%.

Таким образом внутренняя норма прибыли для железорудного месторождения значительно уступает норме прибыли, характерной для крупных месторождений. В соответствии с этим запасы месторождения железа не имеют коммерческой стоимости поскольку не обеспечивают получение рациональной нормы прибыли на вложенный капитал и поэтому не представляют интереса для инвестора.

Стоимость запасов месторождений меди и цинка может рассматриваться при обосновании величины разового платежа, выплачиваемого недропользователем за пользование недрами. Минимальная величина этого платежа, согласно налогового кодекса, равна 10% от величины суммы налога на добычу. Применительно к месторождению меди эта величина равна 324,01 млн. руб. и к месторождению цинка – 109,4 млн. руб., т.е. отличаются от коммерческой стоимости запасов в 4,6 раза и 3,9 раза, что еще раз свидетельствует о значении определения коммерческой стоимости запасов при обосновании величины разового платежа за пользование недрами.

У месторождения железа внутренняя норма прибыли оказалась равной 7,15%, тогда как нормативная величина внутренней нормы прибыли при освоении этого месторождения составляет 10%. Месторождение возможно вовлечь в промышленное освоение если частично освободить недропользователя от уплаты налогов, чтобы норма прибыли на вложенный капитал составила 10%.

Таблица 1

| П о к а з а т е л и | Условное обозначе- ние | Единица измере- ния | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По данным ТЭО | На момент оценки |
| Разведанные запасы руды | Wрн | тыс.т. |  | 75956,60 |
| Среднее содержание полезного компонента | Ссрн |  |  |  |
| цинка |  | % |  | 1,58 |
| свинца |  | % |  | 0,00 |
| меди |  | % |  | 2,42 |
| Разведанные запасы полезных компонентов | Qмн |  |  |  |
| цинка |  | тыс.т. |  | 1200,11 |
| свинца |  | тыс.т. |  | 0,00 |
| меди |  | тыс.т. |  | 1838,15 |
| Потери | П | % |  | 6,00% |
| Разубоживание | Р | % |  | 8,00% |
| Эксплуатационные запасы руды | Wрэ | тыс.т. |  | 77607,83 |
| Годовая производительность по добыче руды | Аг | тыс.т. |  | 4000,00 |
| Срок обеспеченности запасами руды | tэ | лет |  | 19,40 |
| Срок строительства | tс | лет |  | 4,00 |
| Извлечение при обогащении | Ио |  |  |  |
| цинка в цинковый концентрат |  | % |  | 72,00 |
| свинца в свинцовый концентрат |  | % |  | 0,00 |
| меди в медный концентрат |  | % |  | 86,55 |
| Годовой выпуск товарной продукции | Агк |  |  |  |
| цинка в концентрате |  | т |  | 41863,68 |
| свинца в концентрате |  | т |  | 0,00 |
| меди в концентрате |  | т |  | 77077,97 |
| Цена товарной продукции | Ц |  |  |  |
| цинка в концентрате за 1 т |  | руб. |  | 13061,39 |
| свинца в концентрате за 1 т |  | руб. |  | 0,00 |
| меди в концентрате за 1т |  | руб. |  | 19991,57 |
| Годовая стоимость товарной продукции | Сг |  |  |  |
| цинка в концентрате |  | тыс.руб. |  | 546797,85 |
| свинца в концентрате |  | тыс.руб. |  | 0,00 |
| меди в концентрате |  | тыс.руб. |  | 1540909,59 |
| ВСЕГО: |  | тыс.руб. |  | 2087707,4 |
| Удельные эксплозатраты | Зу | руб. | 199,51 | - |
| Годовые эксплуатационные затраты | Зг | тыс.руб. |  | 798040,00 |
| Платежи и отчисления в эксплозатратах | Нэ | - " - | - | 308847,29 |
| Годовые эксплозатраты с платежами | Зг+Нэ | - " - | - | 1106887,29 |
| Амортизация | Ао | - " - |  | 291047,95 |
| Годовой доход | Дг | - " - | - | - |
| Годовой доход без амортизации в затратах | Дг1 | - " - | - | - |
| Годовая прибыль | Пг | - " - |  | 980820,16 |
| Налоги, платежи и отчисления | Hп | - " - | - | 235396,84 |
| Чистая прибыль | Пч | - " - | - | 745423,32 |
| Чистая прибыль без амортизации в затратах | Пч1 | - " - | - | 1036471,27 |
| Капвложения | Ко | - " - | 5646900,00 | 5646900,00 |
| Удельные капитальные вложения | Ку | руб. |  | 1411,73 |
| Среднегодовые капвложения | Кг | - " - | - | 1411725,00 |
| Срок окупаемости капвложений | То | лет |  | 10,49 |
| Чистая дисконтированная прибыль | ЧДП | - " - | - | 1490,25 |
| Внутренняя норма прибыльности | ВНП | % | - | 13,74 |
| Коэффициенты и их значения, принятые при расчете показателей оценки | Значения, тыс. руб |
| Норма дисконтирования | Е | % | 10,00% |  |
| Коэффициент пересчета эксплозатрат | q1 | Единица | 1,00 |  |
| Коэффициент пересчета капвложений | q2 | Единица | 1,00 |  |
| Налоги в структуре эксплозатрат (Нэ) |  |
| Плата за добычу полезных ископаемых от Сг | Нд | % | 8,00% | 167016,60 |
| Единый социальный налог от Зг |  | - " - | 9,15% | 73020,66 |
| Платежи за землю, воду, и др. от Сг | - " - | 0,40% | 8350,83 |
| Налоги на имущество предприятий от Ко |  | - " - | 2,00% | 56469,00 |
| Всего | 308847,29 |
| Налоги на прибыль от Пг | Нп | - " - | 24,00% | 235396,84 |

Таблица 2

| Технико-экономические показатели по определению стоимости месторождения цинка |
| --- |
|  | Условное | Единица | Значения показателей |
| П о к а з а т е л и | обозначе- | измере- | По данным ТЭО | На момент оценки |
|  | ние | ния |  |  |
| Разведанные запасы руды | Wрн | тыс.т. |  | 12800,00 |
| Среднее содержание полезного компонента | Ссрн |  |  |  |
| цинка |  | % |  | 8,60 |
| свинца |  | % |  | 1,70 |
| меди |  | % |  | 0,68 |
| Разведанные запасы полезных компонентов | Qмн |  |  |  |
| цинка |  | тыс.т. |  | 1100,80 |
| свинца |  | тыс.т. |  | 217,60 |
| меди |  | тыс.т. |  | 87,04 |
| Потери | П | % |  | 7,50% |
| Разубоживание | Р | % |  | 11,66% |
| Эксплуатационные запасы руды | Wрэ | тыс.т. |  | 13402,76 |
| Годовая производительность по добыче руды | Аг | тыс.т. |  | 600,00 |
| Срок обеспеченности запасами руды | tэ | лет |  | 22,34 |
| Срок строительства | tс | лет |  | 3,00 |
| Извлечение при обогащении | Ио |  |  |  |
| цинка в цинковый концентрат |  | % |  | 85,00 |
| свинца в свинцовый концентрат |  | % |  | 65,00 |
| меди в медный концентрат |  | % |  | 57,00 |
| Годовой выпуск товарной продукции | Агк |  |  |  |
| цинка в концентрате |  | т |  | 38745,92 |
| свинца в концентрате |  | т |  | 5856,94 |
| меди в концентрате |  | т |  | 2054,44 |
| Цена товарной продукции | Ц |  |  |  |
| цинка в концентрате за 1 т |  | руб. |  | 12946,75 |
| свинца в концентрате за 1 т |  | руб. |  | 12017,78 |
| меди в концентрате |  | руб. |  | 19582,24 |
| Годовая стоимость товарной продукции | Сг |  |  |  |
| цинка в концентрате |  | тыс.руб. |  | 501633,79 |
| свинца в концентрате |  | тыс.руб. |  | 70387,44 |
| меди в концентрате |  | тыс.руб. |  | 40230,44 |
| ВСЕГО: |  | тыс.руб. |  | 612251,7 |
| Удельные эксплозатраты | Зу | руб. | 295,16 |  |
| Годовые эксплуатационные затраты | Зг | тыс.руб. |  | 177093,60 |
| Платежи и отчисления в эксплозатратах | Нэ | тыс.руб. | - | 77915,40 |
| Годовые эксплозатраты с платежами | Зг+Нэ | тыс.руб. | - | 255009,00 |
| Амортизация | Ао | тыс.руб. |  | 48000,00 |
| Годовой доход | Дг | тыс.руб. | - | 435158,07 |
| Годовой доход без амортизации в затратах | Дг1 | тыс.руб. | - | 483158,07 |
| Годовая прибыль | Пг | тыс.руб. |  | 357242,68 |
| Налоги, платежи и отчисления | Hп | тыс.руб. | - | 85738,24 |
| Чистая прибыль | Пч | тыс.руб. | - | 271504,43 |
| Чистая прибыль без амортизации в затратах | Пч1 | тыс.руб. | - | 319504,43 |
| Капвложения | Ко | тыс.руб. | 1200000,0 | 1200000,0 |
| Удельные капитальные вложения | Ку | руб. |  | 2000,00 |
| Среднегодовые капвложения | Кг | тыс.руб. | - | 400000,00 |
| Срок окупаемости капвложений | То | лет |  | 7,55 |
| Чистая дисконтированная прибыль | ЧДП | млн.руб | - | 425,52 |
| Внутренняя норма прибыльности | ВНП | % | - | 21,38 |
| Коэффициенты и их значения, принятые при расчете показателей оценки |  |
| Норма дисконтирования | Е | % | 15,00% |  |
| Коэффициент пересчета эксплозатрат | q1 | единица | 1,00 |  |
| Коэффициент пересчета капвложений | q2 | единица | 1,00 | Значения, тыс. руб |
| Налоги в структуре эксплозатрат (Нэ) |  |
| Плата за добычу полезных ископаемых от Сг | Нд | % | 8,00% | 48980,13 |
| Единый социальный налог от Зг |  | - " - | 7,68% | 13600,79 |
| Платежи за землю, воду, дорожный фонд от Сг |  | - " - | 0,40% | 2449,01 |
| Налоги на имущество предприятий от Ко |  | - " - | 2,00% | 12000,00 |
| На содержание милиции и др. от Зг |  | - " - | 0,50% | 885,47 |
| Всего | 77915,40 |
| Налоги на прибыль от Пг | Нп | - " - | 24,00% | 85738,24 |

Таблица 3

| Технико-экономические показатели по определению стоимости месторождения железных руд |
| --- |
| П о к а з а т е л и | Условное обозначе- ние | Единица измере- ния | Значения показателей |
|  |  |  | По данным ТЭО | На момент |
|  |  |  |  | Оценки |
| Запасы руды в контуре карьера | Wр | тыс.т. |  | 391800,00 |
| Среднее содержание Fe общ | Сср |  |  | 38,47 |
| Потери | П | % |  | 4,00% |
| Разубоживание | Р | % |  | 4,00% |
| Эксплуатационные запасы руды | Wрэ | тыс.т. |  | 391800,00 |
| Годовая производительность по добыче | Аг | тыс.т. |  | 9000,00 |
| Срок обеспеченности запасами руды | Tэ | лет |  | 43,53 |
| Срок строительства | Tс | лет |  | 4,00 |
| Извлечение при обогащении | Ио | % |  | 82,70 |
| Выход рядового концентрата | Ик | % |  | 65,50 |
| рядового концентрата |  | % |  |  |
| Содержание железа в концентрате | Ск | % |  | 67,00 |
| Годовой выпуск рядового концентрата | Агк | тыс.т. |  | 5895,00 |
| Цена рядового концентрата за 1 т | Ц | руб. |  | 256,20 |
| Годовая стоимость рядового концентрата | Сг | тыс.руб. |  | 1510299,00 |
| ВСЕГО: |  | тыс.руб. |  | 1510299,0 |
| Удельные эксплозатраты | Зу | руб. | 77,30 | 77,30 |
| Годовые эксплуатационные затраты | Зг | тыс.руб. |  | 695700,00 |
| Платежи и отчисления в эксплозатратах | Нэ | - " - | - | 201932,59 |
| Годовые эксплозатраты с платежами | Зг+Нэ | - " - | - | 897632,59 |
| Амортизация | Ао | - " - |  | 176062,79 |
| Годовой доход | Дг | - " - | - | 814599,00 |
| Годовой доход без амортизации в затратах | Дг1 | - " - | - | 990661,79 |
| Годовая прибыль | Пг | - " - |  | 612666,41 |
| Налоги, платежи и отчисления | Hп | - " - | - | 147039,94 |
| Чистая прибыль | Пч | - " - | - | 465626,47 |
| Чистая прибыль без амортизации в затратах | Пч1 | - " - | - | 641689,26 |
| Капвложения | Ко | - " - | 7664600,00 | 7664600,00 |
| Удельные капитальные вложения | Ку | руб. |  | 851,62 |
| Среднегодовые капвложения | Кг | - " - | - | 1916150,00 |
| Срок окупаемости капитальных вложений | То | лет |  | не окупаются |
| Чистая дисконтированная прибыль | ЧДП | млн.руб | - | -1760,26 |
| Внутренняя норма прибыльности | ВНП | % | - | 7,15 |
| Коэффициенты и их значения, принятые при расчете показателей оценки |  |
| Норма дисконтирования | Е | % | 10,00% |  |
| Коэффициент пересчета эксплозатрат | q1 | Единица | 1,00 | Значения, тыс. руб |
| Коэффициент пересчета капвложений | q2 | Единица | 1,00 |  |
| Налоги в структуре эксплозатрат (Нэ) |  |
| Плата за добычу полезных ископаемых от Сг | Нд | % | 4,8% | 72494,35 |
| Единый социальный налог от Зг |  | - " - | 6,15% | 43272,54 |
| Платежи за землю, воду, дорожный фонд от Сг | - " - | 0,4% | 6041,20 |
| Налоги на имущество предприятий от Ко |  | - " - | 2,00% | 76646,00 |
| На содержание милиции и др. от Зг |  | - " - | 0,50% | 3478,50 |
| Всего | 201932,59 |
| Налоги на прибыль от Пг | Нп | - " - | 24,00% | 147039,94 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Временное руководство по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу технико-экономических обоснований (ТЭО) кондиций на минеральное сырье. М., ГКЗ, 1997 г.

2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных  проектов. (вторая редакция) М., Экономика, 2000 г.

3. Методические рекомендации по расчету укрупненных нормативных показателей капитальных вложений и себестоимости добычи при геолого-экономической оценке месторождений цветных металлов. М. ВИЭМС, 1987 (для открытых работ).

4. Методические рекомендации по расчету укрупненных нормативных показателей капитальных вложений и себестоимости добычи при геолого-экономической оценке месторождений цветных металлов. М. ВИЭМС, 1988 (для подземных  работ).

5. Методические указания по технико-экономическому обоснованию постоянных кондиций для подсчета запасов  месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев). М., 1986, 54 с.

6. Временные методические рекомендации по геолого-экономической оценке промышленного значения месторождений твёрдых полезных ископаемых (кроме угля и горючих сланцев), Москва, ВИЭМС, 1996

7. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях, М., Недра, 2001г.

# Footnotes

Здесь и далее под доходом понимается общая (валовая) прибыль предприятия.